Номинация: «Лучший молодежный инвестиционный проект»

Кодер-декодер с исправлением ошибок для систем телеуправления магистральными газопроводами

1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обучения «Владимирский государственный университет», ГОУ ВПО ВлГУ

2. Авторы: Кулева Елена Викторовна, Кузьмина Ольга Алексеевна

3. Кулева Е.В. – аспирант первого года обучения, Кузьмина О.А. – студент пятого курса

Научный руководитель: Самойлов Александр Георгиевич; д.т.н., профессор.

- Направление:

- стратегические информационные технологии

- Рынок

Потенциальный потребитель: ОАО «Газпром», потребность в Российской Федерации.

Предполагаемая себестоимость: 20000руб.

Возможная рыночная цена: 50000руб.

- Преимущества

Данная технология является новой, ранее в телеуправлении магистральными газопроводами не использовалась.

Кодек исправляет до десяти ошибочных байт при нерегулярной длительности информационных пакетов от 3 до 235 байт, снижает вероятность ошибочного приема с величины 10-3 до 10-5 и с величины 10-4 до 10-10.

Разработанный кодек позволяет применять его в комплексах телемеханики без изменения программного обеспечения и аппаратуры, применяемых в комплексе.

- Состояние разработки

В рамках хоздоговорной научно-исследовательской работы с ФГУП НИИИС им. Ю.Е.Седакова был разработан кодек для помехоустойчивого кодирования сигналов телеуправления магистральными газопроводами страны. Были изготовлены опытные образцы, испытаны и аттестованы.

Для экспериментального исследования кодека Рида-Соломона, была собрана установка, состоящая из персонального компьютера и кодека Рида-Соломона. Компьютер вырабатывал информационный блок программируемой длины K и через порт COM1 отправлял его на кодер, где информация кодировалась, путем добавления к информационному блоку избыточности. Размер избыточности определялся кодером в зависимости от длины информационного блока. Далее закодированная информация принималась компьютером через порт СОМ2, причем использовалась априорная неопределенность длины принимаемой посылки N. В принятый таким образом блок, вносились ошибки соответствующие заранее установленной вероятности байтовой ошибки Pb, путем увеличения истинного значения поврежденного байта на единицу. Затем информационный блок с возможными в нем ошибками через порт СОМ2 передавался на декодер, и потом через порт СОМ1 принимался компьютером, с условием априорной неопределенности длинны принимаемого блока К. В компьютере производилось сравнение переданного в самом начале информационного блока и принятого блока после декодирования. При различии хотя бы в одной паре сравниваемых байтов принималось решение об ошибочности блока.

По результатам экспериментов были построены графики, показывающие зависимость числа поврежденных и числа неисправленных блоков от вероятности ошибки.

Рис. 1. Графики для случайной длины блока К расположенной в интервале от 3 до 100 байт для системы связи с кодеком и без него.

Проведенные эксперименты показали работоспособность кодека и значительное, как минимум, десятикратное, увеличение помехоустойчивости при вероятностях ошибки Pb меньше чем 0,05. Например, при передаче информационного блока длиной К=3 и вероятности байтовой ошибки Pb=0,001 из миллиона переданных блоков ошибочными оказались всего пять, что соответствует появлению ошибочного блока один или два раза в сутки при непрерывной передаче.

- Основные потребности

Необходимы инвестиции в объеме 500000 руб. на закупку оборудования: осциллографы, спектроанализаторы, импульсные генераторы.

Желаемая форма сотрудничества с инвестором – хозяйственный договор на изготовление и производство кодеков под конкретные задачи при передаче цифровой информации.